Техническое задание на поставку трактора "Беларус-82.1" или эквивалент для нужд Новотитаровского сельского поселения

Начальная (максимальная) цена: 480 000 рублей;

Год выпуска: 2008;

Цвет: синий;

Степень износа: не более 10%;

Количество отработанных моточасов: не более 20;

| Двигатель |
| --- |
| Дизель с непосредственным впрыском. |
| Модель Д- 243 Мощность, кВт (л.с.) 60 (81) Номинальная частота вращения, об/мин 2200 Число цилиндров 4 Диаметр цилиндра/ход поршня, мм 110/125 Рабочий объем, л 4,75 Максимальный крутящий момент при 1400 об/мин, Н.м (кгс.м) 290 (29,6) Удельный расход топлива при номинальной мощности, г/кВт.ч. (г/л.с.ч.) 220 (162) Коэффициент запаса крутящего момента, % 15 Емкость топливного бака, л 130 |
| Трансмиссия |
| Блокировка дифференциала: с гидравлическим управлением, имеет два положения:  включено принудительно;  выключено, с гидромеханическим усилителем - 3 положения (+ автомат). |
| Муфта сцепления сухая, однодисковая Коробка передач механическая (с редуктором, удваивающим число передач) Число передач: вперед/назад 18/4 Скорости движения, км/ч: вперед 1,89-33,4 назад 3,98-8,97 Задний ВОМ: независимый двухскоростной с гидромеханической системой управления независимый I, об/мин 570 независимый II, об/мин 1000 | синхронный, об/м пути 3,5 |
| Гидронавесная система |
| Универсальная, раздельно-агрегатная; по заказу - с силовым и позиционным регулированием глубины обработки, смешанное регулирование, механическая фиксация навесного устройства в транспортном положении. |
| Грузоподъемность на оси шарниров нижних тяг, кгс 3200 Максимальное давление, кгс/см² | 200 Производительность насоса, л/мин 45 Емкость гидросистемы, л 21 |
| Размеры и масса |
| 82.1 Колесная база, мм 2450 Общая длина, мм 3930 Ширина, мм 1970 Высота по кабине, мм 2780 Колея, мм по передним колесам 1400-1800 | по задним колесам 1800-2100 Дорожный просвет, мм под передним мостом 645 под задним мостом 465 Наименьший радиус поворота, м 4,1 Эксплуатационная масса, кг 4000 Размеры шин: передних колес 11,2-20 задних колес 15,5R38 |
| Рулевое управление |
| Гидрообъемное, с насосом-дозатором и гидроцилиндром в рулевой трапеции. По заказу - гидромеханический усилитель. |
| Передний ведущий мост |
| Портальный, с самоблокирующимся дифференциалом, с тремя режимами работы:  выключен,  включен постоянно,  включен автоматически при буксовании задних колес. |
| Тормоза |
| Основные и стояночные - дисковые, сухие. Привод тормозов прицепов - пневматический, сблокированный с управлением тормозами трактора (по заказу - двухпроводный). |
| Электрооборудование |
| Генераторная установка мощностью 700 Вт с выпрямленным напряжением 14 В, пусковая система со стартером 12 В мощностью 4 кВт и электрофакельным подогревателем. По заказу - пусковая система напряжением 24 В со стартером мощностью 6 кВт, пусковое приспособление с аэрозольной легковоспламеняющейся жидкостью. |
| Кабина |
| Безопасная (ROPS), соответствует требованиям ОЕСД, комфортабельная, с фильтрацией воздуха, подаваемого вентиляторами, с системой подогрева, с открывающимися боковыми окнами, задним стеклом и люком крыши, с электрическими стеклоочистителями переднего и заднего стекол и омывателем переднего стекла. По заказу - тент-каркас или основание кабины. |
| Комплектация |
| Рабочие фары, 6 выводов гидросистемы для дополнительных гидромеханизмов, механическая фиксация задней навески, поперечина прицепного устройства. По заказу - синхронизированный риверс-редуктор, проставки для сдваивания задних колес, кронштейн с передними грузами, грузы задних колес, гидрофицированный прицепной крюк, маятниковое прицепное устройство, буксирное устройство, шины 16,9R38; 18,4R34; 13,6-20 и др. |

Дополнительное навесное оборудование:

Щетка МКЗЛ

Частота вращения, об/мин 260 Техническая (расчетная) производительность оборудования, м2/час 23400 Рабочие скорости, км/ч 12,9 Максимальная высота снега, убираемого плужно-счеточным оборудованием, мм 500 - ширина рабочей зоны, мм не менее - диаметр щетки по ворсу, мм - масса, кг 1800 550 450 Средняя наработка на отказ, ч не менее 100

Отвал коммунальный плужный КО-2,5

Состав оборудования Поворотный плужный отвал с системой навески устанавливается спереди трактора Техническая (расчетная) производительность оборудования, м2/час 23400 Рабочие скорости, км/ч 12,9 Максимальная высота снега, убираемого плужно-счеточным оборудованием, мм 500 Ширина рабочей зоны, мм - максимальная - при повороте на 30о не менее - масса, кг 2500 2150 374 Средняя наработка на отказ, ч не менее 100

Глава Новотитаровского

сельского поселения 																				         С.К. Кошман